## Slide 1
LICENCIADO POR MINEDU – RVM N° 164-2025
Programa de Estudios Diseño de Interiores — ESP · Módulo III
Diseño interior y equipamiento de una cafetería de especialidad de 85 m² en el distrito de Barranco, Lima, 2025
VALENZUELA QUISPE, Alex David
Docente orientador: Mg. Rojas Salinas, Patricia · Egresado 2024 · Lima – Perú 2026
IDC

## Slide 2
02 / 15
Índice de la sustentación
• Introducción y contexto (3)
• Aspectos teóricos: objetivos y fundamentación (4–5)
• Ficha descriptiva del proyecto (6–7)
• Desarrollo del proyecto: proceso de diseño en 9 etapas (8–10)
• Producto final (11)
• Presupuesto y documentación (12)
• Evaluación y hallazgos (13)
• Conclusiones y recomendaciones (14)
• Cierre y agradecimientos (15)
• Demostración práctica del proyecto u obra (40 min)
• Ronda de preguntas del Jurado Calificador (15 min)
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 3
03 / 15
Introducción y contexto
Como egresado del Programa de Estudios de Diseño de Interiores del Instituto de Educación Superior Público «Diseño y Comunicación» (IDC), presento el portafolio académico del Examen de Suficiencia Profesional, que documenta el diseño interior y equipamiento de una cafetería de especialidad de 85 m² en el distrito de Barranco, Lima. El proyecto se ejecutó entre marzo y julio de 2025 para Raíz Café S.A.C., en el marco de mi trabajo como diseñador en un estudio de interiorismo comercial. El proyecto pertenece al segmento comercial de alimentos y bebidas, en el que el diseño interior interviene en la distribución de la barra de atención, la capacidad del salón, las condiciones de seguridad exigidas para la…
Evaluación: Examen teórico 30 % + Sustentación práctica o demostrativa 70 %
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 4
04 / 15
Aspectos teóricos — Objetivos del ESP
• Objetivo general: Demostrar el dominio teórico-práctico de las competencias profesionales del Diseño de Interiores mediante la exposición y sustentación del proyecto integral de diseño interior y equipamiento de una cafetería de especialidad de 85 m², desarrollado para Raíz Café S.A.C. en Barranco, Lima, en el marco…
• OE1: Fundamentar teóricamente el proyecto mediante bases teóricas, antecedentes y marco conceptual actualizados.
• OE2: Describir el proceso de diseño y equipamiento del local, desde la atención al cliente hasta la entrega de la obra concluida.
• OE3: Demostrar prácticamente la propuesta de diseño mediante planos 2D y 3D y una maqueta a escala 1:25 de la barra de atención. · OE4: Evaluar críticamente los resultados del proyecto y proponer mejoras basadas en evidencia.
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 5
05 / 15
Aspectos teóricos — Fundamentación
El portafolio se fundamenta en la sistematización de experiencias, modalidad de investigación cualitativa que interpreta críticamente una práctica a partir de su reconstrucción ordenada, con el fin de producir aprendizajes que la trasciendan (Jara, 2018). Las decisiones de diseño se reconstruyen con la secuencia del método científico adaptado al diseño de espacios: observación, planteamiento del problema, supuestos de diseño, prototipado, análisis de resultados y conclusiones (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). En el proyecto, el supuesto de diseño fue que una barra frontal con zona de espera reduciría los cruces de circulación entre clientes y personal. Para valorar los aportes del proyecto se emplean los criterios del Manual de Oslo, que distingue innovaciones de producto y de proceso (OCDE y Eurostat, 2018); en este caso, la estandarización de un despiece de mobiliario para…
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026
IDC

## Slide 6
06 / 15
Ficha descriptiva — Datos generales
• Proyecto: Café Raíz — cafetería de especialidad · Comercial
• Razón social: Raíz Café S.A.C. · Diseño integral
• Tema de inspiración: Andenes andinos: terrazas de cultivo y muros de tierra
• Área: 85 m² · Aforo: 32 comensales y 4 trabajadores
• Ubicación: Barranco, Lima (dirección referencial)
• Propietario: Gutiérrez Ramos, Lucía (gerente general) · Diseñador(a): VALENZUELA QUISPE, Alex David
• Objetivos del proyecto: Intervenir 85 m²; ejecutar el proyecto con un presupuesto de S/ 112,996.80 incluido IGV; entregar en 14 semanas (4 de diseño y 10 de obra); obtener una calificación…
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 7
07 / 15
Ficha descriptiva — Necesidades, estilo y materiales
• Usuario: Clientes de 20 a 45 años, residentes y trabajadores del distrito; permanencia promedio de 45 minutos. Requieren mesas para trabajo con tomacorrientes, una barra de…
• Propietario: Aforo de 32 comensales, imagen asociada al café peruano de origen, presupuesto máximo de S/ 115,000 incluido IGV y apertura en 14 semanas, con certificado de inspección…
• Estilo o tendencia: Macro-tendencia: sostenibilidad y uso de materiales locales. Micro-tendencias: tonos tierra, superficies texturadas de acabado mate, madera aparente y mobiliario de…
• Color y materiales: Barra — piso: porcelanato 60 × 60 cm color arcilla (proveedor local); frente: listones de tornillo con barniz al agua; muro posterior: microcemento terracota. Salón —…
• Iluminación: General: downlights LED 3000 K (aprox. 300 lux en salón). Barra: perfiles lineales LED 4000 K (aprox. 500 lux en superficie de trabajo). Acento: colgantes 2700 K sobre…
• Mobiliario: Salón: 8 mesas de 60 × 60 cm con tablero de tornillo y base metálica; 24 sillas de madera. Banca corrida de 4.20 m tapizada en tela de alto tránsito. Barra: 6 bancos…
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 8
08 / 15
Desarrollo del proyecto — Etapas 1 a 3
• 1.ª etapa — Atención al cliente y recepción de necesidades: Reunión con la gerente general el 3 de marzo de 2025; se registró el programa de necesidades y el presupuesto referencial (anexo 1).
• 2.ª etapa — Remedición del local, toma de apuntes y fotografías: Remedición del local, registro de 64 fotografías y verificación de instalaciones eléctricas y sanitarias existentes.
• 3.ª etapa — Elaboración de anteproyecto en planos o propuesta preliminar: Dos alternativas de distribución con moodboard y vistas 3D preliminares; se eligió la alternativa con barra frontal.
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 9
09 / 15
Desarrollo del proyecto — Etapas 4 a 6
• 4.ª etapa — Elaboración del proyecto en planos o propuesta final: Juego de 12 láminas: distribución, decorativo, iluminación, detalles de barra y banca, y 6 renders finales.
• 5.ª etapa — Elaboración de presupuesto o cotización del proyecto: Metrados, tres cotizaciones por partida principal y presupuesto final de S/ 112,996.80 incluido IGV.
• 6.ª etapa — Validación o aprobación del proyecto por el cliente y responsable del proyecto (firma del contrato): Presentación al cliente, dos ajustes de acabados y firma del contrato el 3 de abril de 2025.
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 10
10 / 15
Desarrollo del proyecto — Etapas 7 a 9
• 7.ª etapa — Ejecución de la obra según proyecto aprobado: Desmontaje, renovación eléctrica, drywall, acabados de piso y muro, fabricación e instalación de mobiliario.
• 8.ª etapa — Supervisión y control de la obra según cronograma: 10 informes semanales de avance con registro fotográfico y control de calidad de pisos, drywall e instalaciones.
• 9.ª etapa — Entrega de la obra concluida al cliente: Recorrido final, levantamiento de 6 observaciones y firma del acta de conformidad el 18 de julio de 2025.
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 11
11 / 15
Producto final
6 renders fotorrealistas (fachada, barra, salón, banca, servicio higiénico y vista nocturna) y un recorrido virtual de 90 segundos; registro fotográfico final de 40 imágenes. — Tecnología: AutoCAD para planos 2D; SketchUp y Enscape para modelado y renders; Excel para metrados y presupuesto; cortadora láser para las piezas de la maqueta.
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 12
12 / 15
Presupuesto y documentación
• Presupuesto: 7 partidas (Materiales, Mano de obra, Herramientas y equipos, Gastos generales, Imprevistos, IGV) · Total general S/ 112,996.80
• Contrato de obra: Contrato de obra suscrito el 3 de abril de 2025 entre Raíz Café S.A.C. y el estudio responsable, por S/ 112,996.80 incluido IGV, con plazo de 10 semanas de obra y tres pagos (40 %, 40 % y 20 %). Ver anexo 1.
• Supervisión y acta de conformidad: 10 informes semanales de avance con registro fotográfico, cronograma de Gantt y 4 protocolos de control de calidad (pisos, drywall, instalaciones eléctricas y mobiliario). · Acta firmada por la gerente general el 18 de julio de 2025, tras el levantamiento de…
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 13
13 / 15
Evaluación y hallazgos
El proyecto se ejecutó con S/ 111,480.00 (98.7 % del presupuesto aprobado). La obra duró 11 semanas frente a 10 programadas, por la entrega tardía de la máquina de espresso. La gerente general calificó el proyecto con 4.5/5 en la encuesta de satisfacción y se levantaron 6 observaciones menores antes del acta de conformidad.
Demostración práctica: Demostrar la competencia de especificación técnica y armado de mobiliario mediante el montaje de una maqueta a escala 1:25 de la barra de atención.
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 14
14 / 15
Conclusiones y recomendaciones
• 1. El objetivo de fundamentar teóricamente el proyecto se logró mediante la articulación de la sistematización de experiencias y del método científico adaptado al diseño de espacios. Los…
• 2. El objetivo de describir el proceso de diseño y equipamiento se logró mediante el registro de las nueve etapas, desde la atención al cliente hasta el acta de conformidad. Los resultados…
• 3. El objetivo de demostrar la propuesta de diseño se logró mediante 12 láminas técnicas, 6 renders y una maqueta a escala 1:25 de la barra de atención. Los resultados evidencian coherencia…
• Sector: Se recomienda a las empresas del sector incorporar protocolos escritos de supervisión semanal en proyectos comerciales menores de 100 m².
• Empresa: Se sugiere a la empresa cotizar el equipamiento crítico con al menos dos proveedores y fijar fechas de entrega con penalidad en las órdenes…
• Profesionales: Se recomienda a los diseñadores de interiores realizar la remedición del local antes del anteproyecto y registrar las instalaciones…
• Academia: Se sugiere al IDC incluir ejercicios de metrados y presupuesto por partidas en el Módulo III, con precios unitarios del mercado local.
IDC
VALENZUELA QUISPE · ESP Diseño de Interiores IDC · 2026

## Slide 15
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
IDC · ESP Diseño de Interiores
VALENZUELA QUISPE, Alex David · Docente orientador: Mg. Rojas Salinas, Patricia · 2026
IDC